## Slide 1
Рои роботов
с децентрализованным
интеллектом
От биологических моделей к техническим архитектурам и практическому применению
Ануфриев А.С. · Бахуров Н.А. · Татенко С.С. 17 марта 2026 г.

## Slide 2
Постановка проблемы и цели работы
Проблема
Централизованные системы:
Нагрузка на центр растёт экспоненциально
Отказ узла парализует всю систему
Природные системы:
Муравейники и стаи птиц координируют тысячи особей без центра управления — вдохновение для децентрализованных роёв
Задачи работы
1
Анализ биологических прототипов и математических моделей
2
Исследование технических архитектур и протоколов
3
Обзор практических применений и проблем реализации
4
Направления дальнейших исследований

## Slide 3
Биологические основы роевого интеллекта
Эмерджентность
Глобально сложное поведение возникает из простых локальных правил — без централизованного планирования
Самоорганизация
Порядок появляется спонтанно за счёт внутренних взаимодействий, без внешнего управления или лидера
Правила Boids (К. Рейнольдс)
1
Избегание столкновений с ближайшими соседями
2
Выравнивание скорости и направления со стаей
3
Притяжение — стремление держаться в центре

## Slide 4
Математические методы
Модель Вицека
Фазовый переход от хаоса к порядку
Модель демонстрирует, как простые локальные правила приводят к возникновению глобального упорядоченного движения.
Модель Вицека иллюстрирует фазовый переход от хаоса к упорядоченному движению при уменьшении случайного шума и увеличении взаимодействий.
Формула (в упрощённой форме):

## Slide 5
Архитектурные подходы к децентрализации

## Slide 6
Техническая архитектура
Протоколы связи
Wi-Fi Mesh
+ Высокая скорость
- Много энергии
ZigBee
+ Мало энергии
- Малая дальность
LoRaWAN
+ До 15 км
- Низкая скорость
Оптика
+ Без радиопомех
- Только прямая видимость
Локальные решения
Каждый робот принимает решения только на основе информации от соседей в радиусе восприятия.
Ни один узел не обрабатывает данные всего роя — ключевое условие масштабируемости.
Нагрузка:
O(1) на узел
Аутентификация: mTLS (взаимные сертификаты)
CRDT-хранение
Автоматическое слияние данных без конфликтов и без центра координации
LWWRegister
Одно значение; побеждает последняя запись
GCounter
Счётчик — только вверх
PNCounter
Счётчик — вверх и вниз
ORSet
Множество для распределённых задач

## Slide 7
Практическое применение роевых технологий
SAR
Поиск и спасение
БПЛА достигают опасных зон без риска для людей
Тепловизоры + ML для обнаружения пострадавших
Многодроновые группы расширяют зону покрытия
Доставка без центрального оператора
ECO
Мониторинг и сельское хозяйство
Воздух, температура, влажность, растительность
Автономное деление территории на секторы
Оптимизация маршрутов по принципу муравьёв
NASA Swarmies — добыча ресурсов на Марсе (2030–40)
DEF
Оборона и подводный мониторинг
OFFSET: разведка в городской среде
Perdix: 103 дрона, коллективные решения, без лидера
CoCoRo: 41 подводный аппарат
Экологический мониторинг рек и океанов

## Slide 8
Сравнение архитектур
Характеристика
P2P (Mesh)
SoNS (гибрид)
Централизованная
Наличие лидера
Нет
Динамический
Единый центр
Масштабируемость
Высокая
Очень высокая
Низкая
Отказоустойчивость
Высокая
Высокая
Низкая
Координация
Сложная
Эффективная
Простая
Нагрузка на узел
O(n) всего
O(1) на узел
O(n) на центр
Пример
Mesh-сети
SoNS (VUB, 2024)
Kiva (Amazon)

## Slide 9
Проблемы реализации и перспективы
Нерешённые вопросы
Безопасность
Аутентификация без сервера → mTLS
Консенсус
Иерархическая агрегация + динамическое переизбрание лидера
Отладка
ARGoS (до 10 000 агентов) и Gazebo (3D + физика)
Глобальная согласованность
Только на локальных взаимодействиях
Перспективы 2030–2040
->
Биоинспирация + машинное обучение для адаптивных роёв
->
Морские и подводные миссии — рои UUV
->
Внепланетные задачи: Луна, Марс (NASA Swarmies)
->
Городская инфраструктура с тысячами БПЛА
Вывод: SoNS + CRDT обеспечивают масштабируемость до 1000 роботов, плавную деградацию и децентрализованную синхронизацию — основа систем нового поколения